tornare

cartacea

# La macchina Saeco eroga solo metà del caffè

Inviato da: blondiegeek Su Mercoledì 18 Ggennaio 2023, 18:42

Ho la Xelsis Suprema SM8889/00, acquistata un anno fa.

Da un paio di mesi a questa parte, quando preparo un caffè, ottengo solo una frazione della quantità richiesta. Ad esempio, ho preparato un caffè da 220 ml, ma ne ho ottenuto solo 125 ml nella tazza e ho misurato i restanti 95 ml di acqua nella vaschetta di raccolta!

Tuttavia, se preparo una tazza di acqua calda, ottengo l'intera quantità.

Si noti inoltre che il liquido nella vaschetta di raccolta è acqua, non caffè.

Ho provato a resettare la macchina alle impostazioni di fabbrica, a eseguire la decalcificazione due volte, a eseguire la rimozione dell'olio del caffè due volte e a pulire e ingrassare il gruppo di erogazione. Nulla ha risolto il problema.

L'unica opzione è quella di inviare la macchina in assistenza, ma se c'è un modo semplice per risolvere il problema da solo a casa, preferirei farlo. Qualche idea?

Inviato da: Schlawi Su Mercoledì 18 Ggennaio 2023, 22:15

Guarnizione del gruppo di cottura o valvola di supporto difettosa.

L'acqua può arrivare anche nella vaschetta di raccolta attraverso la valvola di sicurezza dopo la pompa.

Il filtro del gruppo Brew è chiuso?

La pompa diventa più silenziosa quando si preleva il caffè?

Inviato da: blondiegeek Su Venerdì 20 Ggennaio 2023, 12:52

Grazie! la pompa sembra funzionare bene, quindi credo che se è come dici tu, la guarnizione del gruppo Brew o la valvola di supporto sono difettose, dovrà essere riparata.

Questa sarà la seconda riparazione in un anno da quando l'abbiamo comprata, quindi sono propenso a chiedere una macchina nuova. Per quello che costano queste macchine non voglio una macchina riparata!

Inviato da: Wassertank Su Martedì 31 Ggennaio 2023, 02:07

Ognuno armeggia a proprio rischio e pericolo!!!

L'unità è dotata di un blocco valvole con 4 valvole. Una o più valvole potrebbero essere difettose. Soprattutto la valvola di scarico.

1. valvola di scarico: dopo il processo di infusione, c'è ancora dell'acqua nel riscaldatore e per ridurre la pressione, la valvola si apre e rilascia la pressione nella camera di espansione. Se la valvola non si chiude più correttamente, una parte dell'acqua passa direttamente nella camera di espansione durante l'infusione e finisce nella vaschetta dell'acqua.

2. Le valvole sono avvitate su un blocco, tendono ad allentarsi e quindi il tutto non ha più una tenuta e l'acqua finisce anche nella vaschetta. Rimuovere il blocco e serrare tutte le 8 viti. Se ciò non basta, montare un nuovo blocco.

3. Il tubo in teflon è rotto, cioè dove è montato il gruppo di infusione, se si guarda all'interno della macchina c'è un piccolo tubo poco visibile in alto a sinistra, che dovrebbe essere lungo circa 3-4 cm, se c'è solo un tronco di circa 1-2 cm, il tubo in teflon è rotto e un po' d'acqua scorre nella vaschetta. Se il pezzo è rotto, spesso è ancora incastrato nel ricettacolo del gruppo di infusione. Se è ancora nel gruppo di cottura, afferrare la parte con una vite molto sottile e lunga ed estrarla. Quindi sostituire il tubo in teflon, operazione che richiede molto tempo perché è necessario sollevare la parte superiore, dove si trovano la smerigliatrice e il blocco valvole. Il pannello laterale sinistro e quello posteriore devono essere rimossi, la porta è solo scardinata.

!!! Ognuno armeggia a proprio rischio e pericolo !!!!

Inviato da: Gast_Daniel Su Sabato 04 Febbraio 2023, 16:16

QUOTE (Serbatoio d'acqua @ Martedì, 31 Gennaio 2023, 02:07 h)

!!! Ognuno armeggia a proprio rischio e pericolo!!! L'unità è dotata di un blocco valvole, sono installate 4 valvole. Una o più valvole potrebbero essere difettose. Soprattutto la valvola di scarico. 1. valvola di scarico: dopo il processo di infusione, c'è ancora dell'acqua nel riscaldatore e per ridurre la pressione, la valvola si apre e rilascia la pressione nella camera di espansione. Se la valvola non si chiude più correttamente, una parte dell'acqua passa direttamente nella camera di espansione durante l'infusione e finisce nella vaschetta dell'acqua. 2. Le valvole sono avvitate su un blocco, tendono ad allentarsi e quindi il tutto non ha più una tenuta e l'acqua finisce anche nella vaschetta. Rimuovere il blocco e serrare tutte le 8 viti. Se ciò non basta, montare un nuovo blocco. 3. Il tubo di teflon è rotto, cioè dove è montato il gruppo di infusione, se si guarda all'interno della macchina c'è un piccolo tubo poco visibile in alto a sinistra, che dovrebbe essere lungo circa 3-4 cm, se c'è solo un tronco di circa 1-2 cm, il tubo di teflon è rotto e un po' d'acqua scorre nella vaschetta. Se il pezzo è rotto, spesso è ancora incastrato nel ricettacolo del gruppo di infusione. Se è ancora nel gruppo di cottura, afferrare la parte con una vite molto sottile e lunga ed estrarla. Quindi sostituire il tubo in teflon, operazione che richiede molto tempo perché è necessario sollevare la parte superiore, dove si trovano la smerigliatrice e il blocco valvole. Il pannello laterale sinistro e quello posteriore devono essere rimossi, la porta è solo scardinata. !!! Ognuno armeggia a proprio rischio e pericolo !!!

Ciao,

grazie per la risposta dettagliata. Ho lo stesso problema.

Potresti postare altre immagini di 1 e 2 perché non so cosa si intenda esattamente? Grazie.

Saluti

Daniel

Inviato da: Wassertank Su Lundedi 20 Febbraio 2023, 21:09

Ciao Daniel,

ha avuto problemi con il PC.

Ecco alcuni video, sono abbastanza buoni.

E fai foto, foto e ancora foto con il tuo cellulare. Meglio 1 foto in più che una in menohttps://www.youtube.com/watch?v=MbiKgr10R0A

https://www.youtube.com/watch?v=9ZZBB9TUmV4

https://www.youtube.com/watch?v=rVIV4nIoxWw

https://www.youtube.com/watch?v=rVIV4nIoxWw

Inviato da: Wassertank Su Lundedi 20 Febbraio 2023, 21:52

Ho ancora gli schemi dei circuiti, gli esplosi o i link a questi oggetti da qualche parte nelle profondità del mio PC. Vi farò sapere nei prossimi giorni.

LG

Inviato da: Gast_Tobias Su Giovedì 08 Febbraio 2024, 19:56

QUOTE (blondiegeek @ Mercoledì, 18 Gennaio 2023, 18:42)

Ho la Xelsis Suprema SM8889/00 che abbiamo acquistato un anno fa. Da qualche mese, quando preparo un caffè, ottengo solo una frazione della quantità desiderata. Ad esempio, ho preparato 220 ml di caffè, ma ne ho ottenuto solo 125 ml nella tazza e ho misurato i restanti 95 ml di acqua nella vaschetta di raccolta! Tuttavia, quando preparo una tazza con acqua calda, ottengo l'intera quantità. Inoltre, il liquido nella vaschetta di raccolta è acqua e non caffè. Ho provato a resettare la macchina alle impostazioni di fabbrica, a decalcificarla due volte, a rimuovere l'olio del caffè due volte e a pulire e ingrassare il gruppo di erogazione. Nulla ha risolto il problema. L'unica alternativa è mandare la macchina in assistenza, ma se c'è un modo semplice per risolvere il problema da solo a casa, preferirei farlo. Qualcuno ha qualche idea?

Dopo aver smontato, pulito e ingrassato il gruppo di erogazione, ho di nuovo 185/200 ml nella tazza invece di 120/200 ml.

Lo stesso problema di nuovo dopo 2-3 mesi:huh: !

Ma ora ho ordinato un nuovo gruppo erogatore ed ecco che la macchina da caffè eroga nuovamente la quantità da me impostata (195/200 ml).

Caffettiera.org > Saeco > La macchina Saeco eroga solo metà del caffè

#### www.caffettiera.org

tornare

cartacea