tornare

cartacea

# Caffeo Ci System Start L'acqua arriva solo a gocce

Inviato da: Lord Su Martedì 14 Settembre 2021, 15:02

Salve

, la mia macchina Caffeo Ci ha sempre e solo System Start dopo l'accensione e quando si attiva, l'acqua esce solo a gocce

.

Inviato da: Schlawi Su Martedì 14 Settembre 2021, 18:56

La pompa è silenziosa? Avete acqua calcarea?

Puoi mettere il decalcificante nel serbatoio dell'acqua. Ma una buona a base di acido amidosolfonico. E poi premere la manopola di controllo rotativo ancora e ancora e sperare che il blocco si cancelli.

Inviato da: Cons Su Martedì 18 Ggennaio 2022, 22:42

Salve,

Con il mio Caffeo CI ho anche il problema dell'avvio del sistema in un ciclo continuo.

La pompa è nuova

Thermoblock nuovo

Valvola di uscita nuova

Ma la pompa non riesce ancora a pompare l'acqua.

Il mio rimedio: tolgo brevemente il tubo dalla valvola Y. Poi la pompa lava il termoblocco senza problemi. Dopo di che, tutto funziona di nuovo normalmente.

Se poi rimetto un filtro e in qualche modo entra dell'aria, allora non viene più pompata acqua. Questo avviene anche dopo la funzione di evaporazione. Quindi, appena l'aria entra in qualche modo, è finita.

Quale potrebbe essere la ragione di questo?

La pompa non riesce a spingere fuori la valvola di scarico.

Inviato da: Schlawi Su Martedì 18 Ggennaio 2022, 22:46

Si può trarre acqua calda e vapore dopo?

Lo sfiato passa attraverso la valvola ceramica. Allora il difetto deve essere lì o dopo la valvola ceramica.

Inviato da: Cons Su Martedì 18 Ggennaio 2022, 23:33

Ho appena scoperto che l'acqua calda non funziona. Si può sentire l'acqua che gocciola nella ciotola.

Inviato da: Schlawi Su Mercoledì 19 Ggennaio 2022, 10:43

Poi devi vedere se hai un blocco in direzione della valvola ceramica o dalla valvola ceramica in direzione dell'uscita dell'acqua calda.

Può anche essere nella valvola ceramica.

Se entra ancora un po' d'acqua, potete anche provare a decalcificare. Ma usate un decalcificante a base di acido amidosolfonico.

Forse lo otterrete gratis se si tratta di calce.

Inviato da: Cons Su Giovedì 20 Ggennaio 2022, 13:18

Grazie per i suggerimentiProblema

risolto.

La macchina ha già avuto 20.000 cicli, ma ora è di nuovo in funzione.

Lo sfiato funziona.

Ho rimosso i tubi dopo la valvola ceramica e ho provato a soffiare con la bocca.

Dal tubo trasparente che porta all'uscita non usciva nulla. Così ho rimosso lo scarico all'altra estremità del tubo e sono stato in grado di soffiare attraverso di esso....ergo scarico bloccato. Ho pulito l'uscita con una spazzola e non c'era più alcun ciclo di avvio del sistema.

Grande e Thanx

Inviato da: Schlawi Su Giovedì 20 Ggennaio 2022, 16:09

Piccolo errore, grande effetto.

Caffettiera.org > Melitta > Caffeo Ci System Start L'acqua arriva solo a gocce

#### www.caffettiera.org

tornare

cartacea